## Slide 1: Módulo 1 –Aula 2
Fundamentos da Automação - pilares

## Slide 2: Aula 2 – Introdução à Automação Industrial
A automação industrial é o uso de tecnologias e sistemas de controle para operar processos e máquinas de forma independente, buscando aumentar a eficiência e reduzir a intervenção humana. 🏭
Para entender como uma fábrica "pensa" e "age" sozinha, podemos dividir os fundamentos em três pilares principais:
1. A Estrutura Hierárquica (Pirâmide CIM)
2. Elementos do Sistema
3. Redes e Comunicação
1.2 - Pilares

## Slide 3: Aula 2 – Introdução à Automação Industrial
A automação não acontece de forma desorganizada. Ela segue uma hierarquia conhecida como Pirâmide da Automação (CIM), que organiza desde os sensores no chão de fábrica até os softwares de gestão da diretoria. 📈
A Pirâmide CIM (Computer Integrated Manufacturing) é um modelo que organiza os diferentes níveis de controle e informação dentro de uma indústria. Ela serve para garantir que desde o sensor que detecta uma peça até o diretor que analisa os lucros, todos estejam conectados de forma lógica.
Imagine a pirâmide dividida em 5 níveis principais, onde a base lida com o "mundo físico" e o topo com a "estratégia de negócio":
1.2.1 - A Estrutura Hierárquica (Pirâmide CIM)

## Slide 4: Aula 2 – Introdução à Automação Industrial
Os 5 Níveis da Automação
Nível 1 (Chão de Fábrica): É onde estão os sensores e atuadores. Eles são os "sentidos" e os "músculos" que interagem diretamente com o processo produtivo. 🛠️
Nível 2 (Controle): Aqui ficam os CLPs e microcontroladores. Este nível lê os sensores e envia comandos para os atuadores, executando a lógica de controle. 🧠
Nível 3 (Supervisão): Utiliza sistemas SCADA (Supervisão e Aquisição de Dados). É onde os operadores monitoram o processo em telas, visualizando gráficos e alarmes em tempo real. 🖥️
Nível 4 (Planejamento): Onde atua o MES (Manufacturing Execution System). Este nível gerencia a ordem de produção, o estoque de matéria-prima e a eficiência das máquinas. 📝
Nível 5 (Gestão): O topo da pirâmide, onde reside o ERP (Enterprise Resource Planning). É o software usado pela diretoria para vendas, planejamento financeiro e decisões estratégicas da empresa. 📊
1.2.1 - A Estrutura Hierárquica (Pirâmide CIM)

## Slide 5: Aula 2 – Introdução à Automação Industrial
Um sistema de automação funciona como um corpo humano:
Sensores (Sentidos): Dispositivos que coletam dados do ambiente, como temperatura, pressão ou presença de um objeto. 🌡️
Controladores (Cérebro): Onde o CLP (Controlador Lógico Programável) processa as informações dos sensores e decide o que fazer com base na sua programação. 🧠
Atuadores (Músculos): Componentes que realizam o trabalho físico, como motores, pistões pneumáticos e válvulas. 💪
1.2.2 - Elementos do Sistema

## Slide 6: Aula 2 – Introdução à Automação Industrial
Para que o "cérebro" fale com os "músculos", são necessários protocolos de comunicação industrial (como Profibus, Modbus ou Ethernet Industrial), garantindo que os dados cheguem no tempo certo e sem erros. 🌐
1.2.3 - Redes e Comunicação